## Slide 1: Algoritmo de análisis de imagen
Alejandro Cobo Carbonero, 150333
Facundo Navarro Olivera, 140213
Diego Sánchez Lizuain, 150072

## Slide 2: Clasificación de escenas
Para clasificar los posibles escenarios se ha tenido en cuenta el número de agujeros del contorno de la línea para determinar la situación.
escenas = ["Linea recta", "Curva", "Cruce"]
if convDefsLarge == None:
convDefsLarge = []
text = escenas[min(len(convDefsLarge), 2)]

## Slide 3: Clasificación de escenas
En el caso de las curvas se ha utilizado el área signada del triángulo que forman los puntos init, end y mid para determinar en qué dirección se produce este giro.
sarea = 0.5*((mid[0]-init[0])*(end[1]-init[1]) - (end[0]-init[0])*(mid[1]-init[1]))
if sarea < 0:
text += " derecha"
else:
text += " izquierda"

## Slide 4: Clasificación de escenas
En el caso de los cruces se ha usado la cantidad de agujeros del contorno para determinar el tipo de cruce ante el que nos encontramos.
if min(len(convDefsLarge), 2) == 2:
if len(convDefsLarge) < 4:
text += " 2 salidas"
else:
text += " 3 salidas"

## Slide 5: Explicación del código en Python
Clasificación de escenas:
  Mediante las funciones explicadas en clase se calcula el contorno de la línea y de ella los agujeros de la misma. Una vez obtenido el número de agujeros podemos determinar en qué escena nos encontramos.
  Si esta escena es una curva obtendremos los puntos init, mid y end del agujero, los cuales formaran un triángulo. Recolocando los puntos para el triángulo siempre este nombrado de la misma manera, e invirtiendo el valor de la Y de los puntos calcularemos el área signada. Si esta área es negativa, entonces la curva es a la derecha, y si es positiva a la izquierda.